浸出水処理施設機器修繕仕様書

１　修繕場所

安城市榎前町宮下地内　　榎前浸出水処理施設

安城市藤井町丸山地内　　藤井浸出水処理施設

２　修繕期間

契約締結日の翌日から平成２４年３月１６日（金）までとする。

３　修繕内容

（１）榎前町浸出水処理施設

１）揚水ポンプ№1（1台）取替修繕

型式：新明和工業CN651　1.5kwに取替

２）中継槽ポンプ№1（1台）取替修繕

型式：新明和工業CN501　0.75kwに取替

３）DO計電極（2本）取替修繕

型式：TOA-DKK　ELDO19　DO電極に取替

材料：ELDO19用リード線　等

４）ORP計電極（2本）取替修繕

型式：TOA-DKK　6450-5F　pH電極に取替

５）沈殿槽汚泥引抜ポンプ№1（1台）取替修繕

型式：兵神　NE40PA　1.5kwに取替

６）1系新循環ポンプ逆止弁（2台）取替修繕

型式：KITZスイングチャッキ10FC0　10K　60Aに取替

７）原水槽レベルスイッチホルダー（1台）取替修繕

型式：ノーケンFT55-4に取替

８）湧水ポンプ配管取替修繕

既設撤去・新規取付

型式：VPポンプ　100A　0.5ｍに取替

材料：TSフランジ100A、TSソケット100A、EDMAパッキン100A

SUSボルト・ナットM16×l90　等

９）薬注室シャッター取替修繕

既設撤去・新規シャッター用モーター等取付

（２）藤井町浸出水処理施設

１）凝集槽修繕

ア　凝集槽（1800×1000×H1000）製作

材料：鉄板、アングル、フラットバー、フランジ、VPパイプ

塗装：エポタール2回塗装

イ　既設撤去・新規取付（ラフタークレーンを使用）

ウ　配管及びサポート補修

材料：電磁弁M-04-2TT-3　15A　AC200V

ダイヤフラムバルブ（F）塩ビ40A（3）、塩ビ15A（4）

ＨＩパイプ75A×4M（1）、50A×4M（3）、40A×4M（4）

ＨＩパイプ20A×4M（2）、16A×4M（2）　等

エ　保湿ラッキング補修

オ　電気関係補修（電線管取外・新規取付、結線作業　等）

材料：電線管、カップリング　等

２）排水貯槽移送ポンプ（2台）取替修繕

型式：エレポン化工機　KWⅡ-400-2Ｔ　0.4kwに取替

３）№2硫酸注入ポンプ（1台）取替修繕

型式：エレポン化工機　KWⅡ-400-2Ｔ　0.4kwに取替

４）pH計電極等（4本）取替修繕

型式：TOA-DKK　GST-304BI　pH電極

TOA-DKK　HEI-202　電極ホルダー（１ｍ）

４　その他

- 作業に必要な器具、工具等は受託者の負担とする。ただし、作業に必要な範囲

において、施設に付属する備品又は電気、水道等を無償で利用できるものとする。

- 作業を行うに当たり、施設や備品等を破損しないように注意を払うこと。もし、

破損した場合は速やかに報告し、受託者の責任において補修するものとする。

（３）入札額には、交換作業等で必要な雑材料費及び不用となった物の処分費、取替修繕費、車両交通費等諸雑費を含んだ総額とする。

問い合わせ先

安城市堀内町西新田２番地

安城市　環境部　環境保全課　清掃事業所

担　当　杉　浦

電　話　０５６６－７６－３０５３

ＦＡＸ　０５６６－７７－１３１８