仕　様　書

１　契約番号　２０１４１００６４８

２　件　　名　三河安城駅前広場水施設花の滝（カスケード）噴水用ろ過器取替修繕

３　場　　所　新幹線三河安城駅前広場

４　期　　間　契約締結日の翌日から平成２６年６月２７日まで

５　修繕内容　噴水用ろ過器の経年劣化のため取替修繕を行う。

・噴水用ろ過器　　　　　　　　　　　　１式

能力：1.3㎥/H

材質：SS/内面タールエポキシ塗装

寸法：350mm×1200H

ろ材：アンスラサイト　80ℓ

支持床：7.5ℓ

・配管材料

SGP25A（材質：SGP　口径：25A　長さ：4m）  １本

SGP20A（材質：SGP　口径：20A　長さ：4m）  １本

SGP15A（材質：SGP　口径：15A）       　　  １本

・配管継手類

ユニオン（材質：白　口径：25A）　　４個

ユニオン（材質：白　口径：20A）　　１個

チーズ（材質：白ネジ　口径：25A）　１個

チーズ（材質：白ネジ　口径：20A）　１個

エルボ（材質：白ネジ　口径：25A）　１個

エルボ（材質：白ネジ　口径：20A）　１個

エルボ（材質：白ネジ　口径：15A）　１個

ソケット（材質：白ネジ　口径：20A）１個

ソケット（材質：白ネジ　口径：15A）１個

フランジ（JIS10K　25A）　　　　　 ５枚

パッキン（材質：EPDM　全面）　　  ５枚

・バルブ

ゲートバルブ（材質：BC　口径：20A）１個

・既設利用品

電動三方弁（材質：BC　口径：25A）  ２個

圧力計（口径：15A）　　　　　　　　 ２個

エア抜き弁（口径15A）　　　　　　　１個

・配管支持材・アンカー等

配管支持金具　　　　　　　　　　　　１式

アンカー（SUS304　M12×140L）　　３組

・試運転調整

６　特記事項

（１）駅広場内への資材搬入のための車両の乗り入れの際は、通行の妨げにならない場所に設置し、交通安全に十分注意を払うこと。また、床・タイル部分を破損しないように養生すること。

７　一般事項

- 本件に係る搬入及び据付、既設器具の撤去処分、機器取り付け調整、雑材、消耗品等の費用をすべて含むものとし、梱包材等はすべて引き取ること。

- 日程については、事前に発注者と打ち合わせのうえ行うこと。

- 修繕の欠陥等に起因する故障などについては、速やかに対処すること。

- 修繕後、問題が生じた場合は、発注者と協議のうえ、速やかに対応すること。

- この仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者との協議の上決定すること。

- 入札書の金額は総額（税抜）で記載すること。

問い合わせ先　維持管理課施設管理係　担当　福田

電　話　０５６６－７１－２２３７

Ｆａｘ　０５６６－７７－００１０