舞台吊物設備シーケンサ取替修繕特記仕様書

１　施工業者

下記シーケンサ及びその部品の耐用年数以内に、本修繕取り替え機器及びその周辺環境に起因して故障が発生した場合は、施工業者は速やかにその措置を講ずるものとする。

２　機器仕様（シーケンサ）

（１）制御盤

各吊物の局用として、起動、停止、インターロック等の信号を正確におこなえること。

（２）操作盤

ＰＷＲ、ＣＰＵ、Ｉ／Ｆ、Ｉ／Ｏを有する電子部品で、起動、停止を正確におこなえること。

（３）有寿命部品を除いたシーケンサは１０年以上の耐用年数を有すること。

（４）有寿命部品の耐用年数

ア　アルミ電解コンデンサ（使用周囲温度４０℃にて）　　１０年

イ　電源ユニット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５年

ウ　ＣＰＵ、Ｉ／Ｏ　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０年

３　主要資材製作業者

本工事に使用するシーケンサ資材は、下記製作者資材と同等品以上とする。

㈱東芝、三菱電機㈱、富士電機㈱